| ИНСТРУКЦИЯ по применению полосок индикаторных экспресс-контроля концентраций дезинфицирующего средства «Абактерил» одноразовых "Дезиконт-хим-АБАКТЕРИЛ" № 154.420.12 ИП 1. Назначение Полоски индикаторные "Дезиконт-хим-АБАКТЕРИЛ" (далее – индикаторные полоски), выпускаемые в соответствии с ТУ 2642-119-11764404-2012, предназначены для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов дезинфицирующего средства «Абактерил» с концентрацией: 0,01*); 0,05*); 0,08*); 0,1; 0,2*); 0,25; 0,5; 1,0; 1,5*); 2,0; 2,5*); 3,0*); 5,0; 6,0*) % по препарату. В комплект поставки входят (шт): индикаторные полоски-100; инструкция по применению-1; банка-1; элемент сравнения-1 (может быть нанесен на банку); контрольные этикетки-40; упаковочная коробка или пакет-1. Рабочие растворы готовят из концентрата в соответствии с Инструкцией 01/11 по применению дезинфицирующего средства «Абактерил» (фирмы ООО «Рудез», Россия) для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки. Применение 2.1 Контроль рабочих растворов концентраций: 0,1, 0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 5,0% по препарату. В мензурку или стакан наливают 100 мл хорошо перемешанного (избегать вспенивания) рабочего раствора дезинфицирующего средства комнатной температуры. Из банки достают индикаторную полоску и погружают её примерно на 1 с в раствор так, чтобы были смочены все индикаторные зоны. Полоску извлекают из раствора и быстро удаляют избыток жидкости, проводя ребром полоски о край стакана. Полоску кладут на белую фильтровальную бумагу, бумажную или марлевую салфетку индикаторной зоной вверх и выдерживают 1 минуту (по секундомеру или часам с секундной стрелкой). Затем в течение 30 секунд сопоставляют цвета зон полоски с цветовой шкалой элемента сравнения. Полученный результат записывают в прилагаемую этикетку, затем этикетку вклеивают в журнал генеральных уборок или наклеивают на емкость с дезинфицирующим средством. 2.2 Контроль рабочих растворов с концентрациями: 0,2; 1,5; 2,5; 3,0; 6,0% по препарату. Контроль растворов 0,2%; 1,5%; 2,5%; 3,0% и 6,0% по препарату проводят согласно п. 2.1 после их разведения питьевой водой комнатной температуры в соответствии с таблицей. Концентрация исходного рас-твора по пре-парату, % Разведение, мл «Дезиконт-хим- АБАКТЕРИЛ» Концентрации рабочих растворов по препарату, % исходный раствор вода питьевая 0,01 0,05 0,08 0,1 0,5 1,0 2,0 0,2 50 50 * 1,5 30 60 * 2,5 20 80 * 3,0 30 60 * 6,0 30 60 * 2.3 Контроль рабочих растворов с концентрациями:0,01; 0,05; 0,08% по препарату Контроль растворов с концентрациями 0,01;0,05;0,08% по препарату проводят на стадии приготовления растворов, путем разведения проверенного индикаторной полоской 0,1% раствора дезинфицирующего средства в соответствии с таблицей. Концентрация требуемого рас-твора по пре-парату, % Расчёт приготовления рабочих растворов из 0,1% раствора, мл на 1 литр на 5 литров на 10 литров 0,1% вода 0,1% вода 0,1% вода 0,01 100 900 500 4500 1000 9000 0,05 500 500 2500 2500 5000 5000 0,08 800 200 4000 1000 8000 2000 . *) - определение концентрации проводят после предварительного разведения анализируемой порции рабочего раствора | 2.4 Проверка концентрата дезинфицирующего средства на подлинность. В пробирку наливают 10-15 мл концентрата и определение проводят согласно п. 2.1. Окраска полоски должна соответствовать 100% по цветовой шкале элемента сравнения. Примечания: Необходимо соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе и на фильтровальной бумаге. Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете) или искусственном освещении. Появление на индикаторных полосках ореолов, не изображенных на элементе сравнения, считать несущественным. Раствор, использованный для анализа, нельзя применять для дезинфекции. Определение концентрации раствора проводят три раза. Результат определения считается достоверным, если он оказался одинаковым не менее чем в двух определениях.При необходимости повторения анализа, используют свежую порцию раствора.В случае получения неоднозначных результатов определение концентрации необходимо провести методом, рекомендованным производителем данного дезинфицирующего средства Если рабочие растворы дезинфицирующего средства приготовлены в емкости объемом более суточной потребности и хранятся, и используются ежедневно в течение 14 суток, то контроль концентраций следует проводить ежедневно перед каждым использованием во избежание применения растворов с нарушенными правилами хранения (герметичность при хранении до 14 суток) и возможным несанкционированном разведением растворов. Схема проведения экспресс-контроля Внимание: - пары аммиака и его растворов (нашатырный спирт) могут оказать влияние на результаты определения, поэтому не применяйте и не храните индикаторные полоски в помещениях, в которых используются аммиак и аммиачные растворы; - не используйте индикаторные полоски "Дезиконт-хим-АБАКТЕРИЛ" для определения концентрации растворов других дезинфицирующих средств; - не удаляйте избыток раствора с полосок фильтровальной бумагой; - не подвергайте элемент сравнения воздействию прямого солнечного света и дезинфицирующих средств; - используйте прилагаемый элемент сравнения только для данной упаковки индикаторных полосок; - извлекайте из пенала только необходимое для определения количество индикаторных полосок, пенал не держите открытым; - полоски следует использовать в течение 3-х месяцев после первого вскрытия банки. 3. Требования безопасности Индикаторные полоски не выделяют в окружающую среду токсичных веществ, и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. При работе с индикаторными полосками специальных мер безопасности и защиты окружающей среды не требуется. После использования индикаторные полоски подлежат утилизации как бытовые отходы. 4. Хранение и транспортирование Индикаторные полоски хранят и транспортируют в упаковке изготовителя при температуре от 5(С до 40(С и влажности не более 80%, не подвергая воздействию паров химических веществ. Допускается транспортирование при температуре минус 15(С. Срок годности – 1,5 года с даты изготовления, указанной на упаковке. |
| --- | --- |