ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

№ 02-Аквилон

средства дезинфицирующего "Ньюжавел" (таблетки и гранулы)

ООО "Аквилон", Россия

Москва, 2004

Инструкция

по применению средства дезинфицирующего "Ньюжавел" (таблетки и гранулы)

ООО "Аквилон" (Россия).

Авторы: А.В. Сихневич (ООО "Аквилон"), Ю.Г. Сучков (ИЛЦ МГЦД), Г.Е. Афеногенов (ИЛЦ РНИИТО им. Р.Р. Вредена).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Средство "Ньюжавел" представляет собой таблетки круглой правильной формы белого цвета со слабым запахом хлора, весом 3,2 ( 0,2 г и гранулы неправильной формы размером 0,1-1 мм. Средство «НЬЮЖАВЕЛ» в качестве основного действующего вещества содержит 50% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (Na-соль ДХЦК). При растворении 1 таблетки (или соответственно 3,2 г гранул) в воде выделяется 1,5 г активного хлора. Содержание активного хлора в средстве 46,9(3,1%. Упаковка таблеток – полиэтиленовые банки (в одной банке 320 таблеток весом 1024 г), гранул - полиэтиленовые банки (вес гранул в одной банке — 500 или 1000 г).

Срок годности средства – 3 года. Срок годности рабочих растворов – 3 суток.

Средство «НЬЮЖАВЕЛ» хорошо растворимо в воде. Водные растворы прозрачны, имеют легкий запах хлора. Для сочетания процесса дезинфекции и мойки возможно добавление моющих средств (в концентрации 0,5%), разрешенных для применения в ЛПУ(. Растворы средства не портят обрабатываемые поверхности из дерева, стекла, пластмассы, резины и коррозионно-стойкого металла. Обладают отбеливающим действием, не изменяя цвет ткани.

  - Средство «НЬЮЖАВЕЛ» обладает антимикробным действием в отношении бактерий (включая, микобактерии туберкулеза), вирусов (тестировано на вирусах полиомиелита, аденовируса, гепатита В и ВИЧ), грибов рода Кандида, дерматофитов.

  - Средство «НЬЮЖАВЕЛ» по параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 3-му классу умеренно-опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76, а также к малоопасным веществам по величине DL50 при нанесении на кожу. При введении в брюшную полость средство относится к 4 классу малотоксичных веществ. Через неповрежденные кожные покровы не проникает. Оказывает слабое раздражающее действие на кожу, слизистые оболочки глаз и органов дыхания. Средство относится к 3 классу веществ со слабой аллергенной активностью. Пары средства в насыщающих концентрациях при ингаляции относятся к 3 классу умеренно опасных веществ по степени летучести. Растворы средства в рабочих концентрациях (0,015-0,06%) при однократных аппликациях не оказывают местно-раздражающее действия на кожу и слизистые оболочки глаз и вызывают сухость и шелушение кожи только при многократном нанесении. Растворы средства в рабочих концентрациях oт 0,1% и выше вызывают раздражение верхних дыхательных путей и глаз.

Для хлора ПДК р.з. – 1 мг/м3 ; ПДК атм. максимально-разовая – 0,1 мг/м3 ; средне-суточная – 0,03 мг/м3.

  - Средство «Ньюжавел» предназначено:

- в виде растворов, приготовленных из таблеток или гранул - для дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки (в том числе при проведении генеральных уборок), изделий медицинского назначения, белья, посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, санитарно-технического оборудования, при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая полиомелит, аденовирус, гепатит В и ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в ЛПУ, инфекционных очагах, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания; дезинфекции санитарного транспорта, автотранспорта для перевозки пищевых продуктов;

- в виде гранул – для дезинфекции жидких выделений: фекалий, крови, сыворотки и др. на поверхностях при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной этиологии, кандидозах в ЛПУ, бактериологических и клинических лабораториях, машинах скорой помощи.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы готовят в эмалированных, стеклянных или пластмассовых емкостях путем растворения  средства "Ньюжавел" в воде (путем легкого перемешивания).

2.2. Для приготовления рабочего раствора определенное количество таблеток (шт.) или гранул (г) растворить в водопроводной воде в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства "Ньюжавел"

| Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), % | Количество таблеток на 10 л воды | Масса гранул на 10л воды, г |
| --- | --- | --- |
| 0,015 | 1 | 3,2 |
| 0,03 | 2 | 6,4 |
| 0,06 | 4 | 12,8 |
| 0,1 | 7 | 20 |
| 0,2 | 14 | 40 |
| 0,3 | 20 | 60 |

Примечание: для приготовления моюще-дезинфецирующих растворов к тем же количествам средства добавляют 0,5% моющих средств (50 г моющего средства на 10 литров воды), разрешенных для применения в ЛПУ.

3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Растворы средства “Ньюжавел” используют для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе одноразового применения (перед утилизацией), и предметов ухода за больными из коррозионностойких металлов, стекла, полимерных материалов, резин; посуды столовой и лабораторной, белья, автотранспорта для перевозки пищевых продуктов; мебели, игрушек, санитарно-технического оборудования по режимам, представленным в таблицах 2-5.

3.2. Предметы ухода за больными и изделия медицинского назначения полностью погружают в емкость с раствором средства, заполняя им полости и каналы изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделия в области замковой части. Толщина слоя средства над изделиями должна быть не менее 1 см. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки изделия промывают под проточной водой в течение 3 мин.

3.3. Посуду столовую, освобожденную от остатков пищи, и лабораторную полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3-х минут.

3.4. Игрушки (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в раствор, препятствуя их всплытию. Крупные игрушки протирают ветошью, смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции игрушки промывают водой в течение 5 минут.

3.5. Белье (кроме шерстяного, шелкового и синтетического) замачивают в растворе при норме расхода 4 л на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.6. Пол, стены, предметы обстановки в помещениях, санитарный транспорт, автотранспорт для перевозки пищевых продуктов протирают ветошью, смоченной в растворе из расчета 100 мл на 1 кв.м. или орошают из гидропульта или распылителя типа "Квазар". Норма расхода средства при работе гидропультом – 300 мл/м2 , распылителем "Квазар" – 150 мл/м2, обрабатываемой поверхности. Санитарно-техническое оборудование дважды с интервалом 15 мин орошают или протирают ветошью, смоченной в растворе, или чистят щеткой. После окончания дезинфекции помещения проветривают в течение 15 минут, паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой ветошью.

3.7. Санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, смоченной в растворе, или орошают раствором средства. Уборочный материал (ветошь) замачивают в растворе средства. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.8. Банные сандалии, тапочки обеззараживают способом погружения в раствор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их промывают водой.

3.9. На культурных, бытовых, административных объектах, предприятиях общественного питания, сельского хозяйства и торговли, в детских и образовательных учреждениях, транспортных средствах, общественных туалетах (биотуалетах) и мусороуборочном оборудовании дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при бактериальных инфекциях, кроме туберкулеза (таблица 2).

3.10. Жидкие выделения, кровь, плазму и др. на поверхности засыпают гранулами. Через 5 минут после полного впитывания жидкости гранулы собирают в отдельную емкость или одноразовые пакеты с соблюдением правил эпидемической безопасности (перчатки, фартук), поверхность протирают 0,1 раствором средства. Собранные в отдельной емкости или одноразовом пакете гранулы через 60 мин. утилизируют. Емкость следует продезинфицировать.

3.11. На коммунальных объектах (спорткомплексы, бассейны, бани, гостиницы, общежития и т.д.) и предприятиях сферы обслуживания населения дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при дерматофитиях (таблица 5).

3.12. При проведении генеральных уборок в ЛПУ, детских и образовательных учреждениях используют режимы, указанные в таблице 6. Таблица 2

Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства "Ньюжавел" при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза)

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по АХ), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарный транспорт, автотранспорт для перевозки продуктов * | 0,015 | 60 | Протирание, орошение |
| Санитарно-техническое оборудование * | 0,06 | 60 | Замачивание |
| Посуда | без остатков пищи | 0,015 | 15 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 0,1 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 0,1 | 120 | Погружение |
| Белье | не загрязненное выделениями | 0,015 | 60 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 0,2 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0,1 | 60 | Погружение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,1 | 60 | Погружение |
| Уборочный инвентарь, ветошь | 0,1 | 90 | Замачивание |
| Игрушки | 0,03 | 60 | Погружение, протирание |

Примечание: * - Дезинфекция может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства.

Таблица 3

Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства "Ньюжавел" при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по АХ), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель * | 0,1 | 30 | Протирание, орошение |
| Санитарно-техническое оборудование * | 0,2 | 60 | Протирание, орошение |
| Посуда | без остатков пищи | 0,06 | 30 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 0,3 | 180 | Погружение |
| Белье | не загрязненное выделениями | 0,06 | 60 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 0,3 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0,2 | 60 | Погружение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,2 | 60 | Погружение |
| Уборочный инвентарь, ветошь * | 0,2 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0,06 | 30 | Погружение, протирание |

Примечание: * - Дезинфекция может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства.

Таблица 4

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства "Ньюжавел" при вирусных инфекциях (включая полиомиелит, аденовирус, гепатит В и ВИЧ)

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по АХ), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель * | 0,015 | 60 | Протирание, орошение |
| Санитарно-техническое оборудование * | 0,06 | 30 | Протирание, орошение |
| Посуда | без остатков пищи | 0,015 | 15 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 0,1 | 60 | Погружение |
| Белье | не загрязненное выделениями | 0,015 | 60 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 0,1 | 90 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0,06 0,1 | 60 30 | Погружение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,06 0,1 | 60 30 | Погружение |
| Уборочный инвентарь, ветошь | 0,1 | 90 | Замачивание |
| Игрушки | 0,06 | 15 | Погружение, протирание |

Примечание: * - Дезинфекция может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства.

Таблица 5

Режимы дезинфекции различных объектов растворами

средства "Ньюжавел" при грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по АХ), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кандидозы | Дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель * | 0,06 0,1 | 30 – | – 30 | Протирание, орошение |
| Санитарно-техническое оборудование * | 0,1 | 60 | 60 | Протирание, орошение |
| Посуда | без остатков пищи | 0,06 | 60 | 60 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 0,2 | 120 | – | Погружение |
| Белье | не загрязненное выделениями | 0,06 | 60 | 60 | Замачивание |
|  | загрязненное выделениями | 0,2 | 120 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными из стекла, пластмасс, резин | 0,2 | 60 | 60 | Погружение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, пластмасс | 0,2 | 60 | 60 | Погружение |
| Уборочный инвентарь, ветошь | 0,2 | 60 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0,06 | 60 | 60 | Погружение, протирание |
| Обувь кожаная | 0,1 | – | 60 | Двукратное протирание через 15 мин |
| Банные сандалии, тапочки и др. из резин, пластмасс и других синтетических материалов | 0,1 | – | 60 | Погружение |
| Резиновые коврики | 0,2 | – | 60 | Протирание, орошение |
|  | 0,1 | – | 60 | Погружение |

Примечание: * - Дезинфекция может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства.

Таблица 6

Режимы дезинфекции объектов* при проведении генеральных уборок растворами средства "Ньюжавел"

| Профиль учреждения | Концентрация раствора по АХ, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 0,015 | 60 | Протирание, орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 0,1 | 30 | Протирание, орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,1 | 30 | Протирание, орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения ** | - | - | Протирание, орошение |
| Детские учреждения | 0,015 | 60 | Протирание, орошение |

Примечание: * - Дезинфекция может проводиться с добавлением 0,5% моющего средства;

** - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. При приготовлении рабочих растворов средства "Ньюжавел" не требуется применение средств индивидуальной защиты.

4.2. Работу с растворами в концентрации выше 0,1% (по АХ), а также работы способом орошения следует проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и с защитой глаз герметичными очками.

4.3. Все виды работ с растворами в концентрации до 0,1% (по АХ) способом протирания или погружения можно проводить без средств защиты органов дыхания, избегать попадания в глаза.

4.4. Все виды работ со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.5. Обработку проводить в отсутствии больных.

4.6. Емкости с растворами закрывать крышками.

4.7. После обработки проветрить помещение в течение 15 минут.

4.8. К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорным препаратам.

4.9. При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, принимать пищу, пить. После работы следует вымыть руки водой с мылом.

4.10. Хранить средство следует отдельно от лекарств и пищевых продуктов, в местах, недоступных детям, в плотно закрытой упаковке фирмы изготовителя.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При несоблюдении мер предосторожности, а также у лиц с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим средствам возможно отравление средством "Ньюжавел". Отравление проявляется в раздражении слизистых оболочек глаз, дыхательных путей (слезотечение, першение в горле, кашель).

5.2. При появлении первых признаков отравления пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, обеспечить покой. Прополоскать рот, нос, горло водой, после чего дать теплое молоко с пищевой содой (1 чайная ложка на стакан молока). При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании раствора в глаза и на кожу следует обильно промыть пораженное место водой.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА "Ньюжавел"

6.1. Средство НЬЮЖАВЕЛ, выпускаемое в таблетках или гранулах, контролируются по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, средняя масса (только для средства, выпускаемого в таблетках), время распадаемости и массовая доля свободного хлора.

В таблице 7 приводятся контролируемые параметры и нормативные показатели по каждому из них.

Таблица 7

| № п/п | Контролируемые параметры | Нормативные показатели для таблеток | Нормативные показатели для гранул |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Внешний вид | Таблетка круглой правильной формы | Мелкие гранулы, свободно высыпающиеся и не связанные друг с другом |
| 6.1.2 | Цвет | Белый | Белый |
| 6.1.3 | Запах | Характерный запах хлора | Характерный запах хлора |
| 6.1.4 | Средняя масса, г | 3,2(0,2 | - |
| 6.1.5 | Время распадаемости, мин | Не более 5 минут | 3-4 |
| 6.1.6 | Массовая доля активного хлора, % | 46,9(3,1 % | 46,9(3,1 % |

6.2. Методы испытаний

6.2.1. Определение внешнего вида, цвета и запаха

Внешний вид и цвет определяют визуальным осмотром. Запах оценивают органолептически.

6.2.2. Определение средней массы таблеток

Для определения средней массы таблеток взвешивают 20 таблеток. Среднюю массу таблеток вычисляют по формуле:

М = m/n

где 	m - суммарная масса взвешенных таблеток, г;

n - количество взвешенных таблеток.

6.2.3. Определение времени распадаемости таблеток и гранул

В коническую колбу вместимостью 500 см3 вносят 1 таблетку (или 3,2 гр гранул), наливают 500 см3 водопроводной воды, включают секундомер и при слабом покачивании колбы отмечают время распадаемости таблеток.

6.2.4. Определение содержания активного хлора в таблетках

6.2.4.1. Оборудование и средства измерения:

весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г ГОСТ 24104-88;

набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-82;

бюретка 5-1-25 по ГОСТ 20292-74;

пипетки 5-2-2, 7-2-10, 7-2-20 по ГОСТ 20292-74;

стаканчик для взвешивания СН-45/13 по ГОСТ 25336-82;

цилиндры мерные 1-25 по ГОСТ 1770-74;

ступка 2 по ГОСТ 9147-80;

пестик 1 по ГОСТ 9147-80;

колбы конические КН-2-250-34 ТХС по ГОСТ 25336-82.

6.2.4.2. Реактивы и материалы:

калий йодистый по ГОСТ 4232-74, водный раствор с массовой долей 10%, приготовленный по ГОСТ 4517-87, п.2.67;

кислота серная по ГОСТ 4204-77, х.ч., водный раствор с массовой долей 10%, приготовленный по ГОСТ 4517-87, п.2.89;

натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068-86, водный раствор с молярной концентрацией (Na2S2O3(5H2O)=0,1моль/дм3, приготовленный по ГОСТ 25794.2-83, п.2.11;

крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76, водный раствор с массовой долей 0,5%, приготовленный по ГОСТ 4517-87;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.2.4.3. Выполнение анализа

Таблетки или гранулы средства дезинфицирующего "Ньюжавел" тщательно растирают в ступке и помещают в стаканчик для взвешивания. Навеску растертого препарата массой 0,10 - 0,12 г, взятую с точностью до 0,0002 г, помещают в коническую колбу с притертой пробкой и растворяют в 100 см3 дистиллированной воды. Затем добавляют 10 см3 раствора йодистого калия и 10 см3 раствора серной кислоты. Колбу закрывают пробкой, перемешивают  встряхиванием и ставят в темное место на 8-10 мин. Выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия до светло-желтой окраски раствора, после чего добавляют 2 см3 раствора крахмала и титруют до полного обесцвечивания.

6.2.4.4. Обработка результатов

Массовую долю активного хлора (Х) в граммах вычисляют по формуле:

Х= V*0,003545*К*М/m,

где V – объем раствора тиосульфата натрия с концентрацией точно 0,1 моль/дм3, пошедший на титрование пробы, см3;

0,003545 – масса хлора, соответствующая 1 см3 тиосульфата натрия концентрации точно 0,1 моль/дм3;

К – поправочный коэффициент 0,1моль/дм3 раствора тиосульфата натрия;

М – средняя масса таблетки, г;

m – масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение трех параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не превышает 1,0% абсолютных.

Доверительные границы абсолютной суммарной погрешности результата анализа 0,7% при доверительной вероятности 0,95. Результат анализа округляется до первого десятичного знака после запятой.

# Footnotes

( ЛПУ: больницы, поликлиники, санатории, профилактории, реабилитационные центры, дневные стационары, медсанчасти и медпункты, дома для инвалидов и престарелых, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, диспансеры, госпитали, стоматологические кабинеты, родильные стационары, центры по трансплантации органов, медицинские профильные центры, станции переливания крови и скорой помощи, клинические и диагностические медицинские лаборатории (центры).