МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

средства "Септабик" (фирмы «АБИК», Израиль)

Москва, 2004 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

средства "Септабик" (фирмы «АБИК», Израиль)

Инструкция разработана Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России и Институтом вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН.

Авторы: Федорова Л.С.,  Абрамова И.М., Дьяков В.В., Мальцева М.М.,

Панкратова Г.П., Белова А.С., Сукиасян А.Н.(НИИД);

Исаева Е.И. (Институт вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН)

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций и других учреждений, проводящих дезинфекционные мероприятия.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1.Средство "Септабик" представляет собой мелкодисперсный порошок белого цвета, без запаха, является  клатратом дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной  с содержанием основного вещества не менее 97,5%. Содержание дидецилдиметиламмоний бромида (ДВ) в клатрате составляет  30%, мочевины – 70%.

Срок годности средства составляет 5 лет при условии хранения  в невскрытой упаковке производителя; 10% базового водного раствора – 3 года, рабочие растворы средства сохраняют активность в течение 7 суток при температуре не выше +30оС;  рН 10% водного раствора – 6,5-8,0.

Средство удовлетворительно растворимо в воде; растворы в зависимости от концентрации могут быть мутными.

1.2. Средство «Септабик» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза), грибов родов Кандида и Трихофитон, вирусов гепатита В, ВИЧ, гриппа, парагриппа, а также моющими свойствами.

Средство «Септабик» и его растворы несовместимы с мылами и анионными поверхностно-активными веществами. В их присутствии средство утрачивает антимикробную активность. Растворы средства «Септабик» не портят  обрабатываемые объекты и не обесцвечивают ткани.

1.3. Средство «Септабик» по степени воздействия на организм при введении в желудок относится к 3 классу умеренно-опасных веществ, а при нанесении на кожу – к 4 классу малоопасных соединений по ГОСТ 12.1.007-76, оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз (при непосредственном контакте),  вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей при пылении,  не обладает сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы в концентрациях 0,1-5,0% при повторных воздействиях вызывают слабое раздражение кожи.

При ингаляционном воздействии рабочих растворов в форме аэрозоля (при орошении) наблюдается раздражение слизистых оболочек, органов дыхания, а в форме паров рабочие растворы не вызывают этого эффекта (4 класс малоопасных веществ).

- 1.4. Средство "Септабик" предназначено для:

- дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, уборочного материала, медицинских отходов классов Б и В, предметов ухода за больными при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) этиологии, дерматофитиях, кандидозах, вирусных инфекциях (гепатит В, ВИЧ-инфекция, грипп, парагрипп) в лечебно-профилактических учреждениях, инфекционных очагах, детских учреждениях, на предприятиях общественного питания и на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, бани, бассейны, спорткомплексы, парикмахерские, санпропускники, прачечные);

- генеральных уборок;

- дезинфекции и  предстерилизационной очистки (в том числе совмещенных в одном процессе) изделий медицинского назначения (включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, стоматологические инструменты)  в лечебно-профилактических учреждениях.

2.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Растворы средства «Септабик» готовят в емкостях из любого материала путем растворения средства в воде.

2.2.Рабочие растворы средства готовят из порошка или,  из предварительно приготовленного  концентрированного 10% водного раствора (базового).

2.3. При приготовлении рабочих растворов следует руководствоваться расчетами, представленными в таблице 1 и 2.

Таблица 1.

Приготовление растворов средства «Септабик» из порошка

| Концентрация раствора по препарату, % | Концентрация раствора по ДВ (дидецилдиметиламмоний бромиду), % | Количества средства (г) и воды (мл), необходимые для приготовления: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 л раствора | 10 л раствора |
|  |  | Средство | Вода | Средство | вода |
| 0,045 | 0,013 | 0,45 | 999,55 | 4,5 | 9995,5 |
| 0,05 | 0,015 | 0,5 | 999,5 | 5 | 9995 |
| 0,1 | 0,03 | 1,0 | 999 | 10 | 9990 |
| 0,15 | 0,045 | 1,5 | 998,5 | 15 | 9985 |
| 0,2 | 0,06 | 2,0 | 998 | 20 | 9980 |
| 0,3 | 0,09 | 3,0 | 997 | 30 | 9970 |
| 0,5 | 0,15 | 5,0 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 * | 0,3 | 10,0 | 990 | 100 | 9900 |
| 3,0 * | 0,9 | 30,0 | 970 | 300 | 9700 |
| 4,0 | 1,2 | 40,0 | 960 | 400 | 9600 |
| 5,0 | 1,5 | 50,0 | 950 | 500 | 9500 |
| 10,0 * | 3,0 | 100,0 | 900 | 1000 | 9000 |

Примечание: * - растворение средства «Септабик» в воде при температуре 18-20 о С происходит в течение 10 минут при приготовлении 1,0% раствора; в течение 15 минут – при приготовлении 3,0% раствора; в течение 40 минут – при приготовлении 10% раствора.

Таблица 2.

| Приготовление рабочих растворов средства «Септабик» из 10% водного раствора (базового) Концентрация раствора по ДВ, % | Количества компонентов (мл), необходимые для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л раствора | 10 л раствора |
|  | Базовый раствор | Вода | Базовый раствор | Вода |
| 0,013 | 4,5 | 995,5 | 45 | 9955 |
| 0,015 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 0,03 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 0,045 | 15 | 985 | 150 | 9850 |
| 0,06 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 0,09 | 30 | 970 | 300 | 9700 |
| 0,15 | 50 | 950 | 500 | 9500 |
| 0,3 | 100 | 900 | 1000 | 9000 |
| 0,9 | 300 | 700 | 3000 | 7000 |
| 1,2 | 400 | 600 | 4000 | 6000 |
| 1,5 | 500 | 500 | 5000 | 5000 |

3.ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «СЕПТАБИК»

3.1. Растворы средства  «Септабик» применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования (ванн, раковин, унитазов), резиновых ковриков, белья (нательного, постельного, спецодежды медицинского персонала), медицинских отходов классов Б и В, предметов ухода за больными из металлов, стекла, пластмасс, резин на основе натурального и силиконового каучука, уборочного материала;  дезинфекции и предстерилизационной очистки ручным способом (в том числе совмещенных в одном процессе) изделий медицинского назначения (включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к эндоскопам,   стоматологические инструменты).

Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания.

3.2. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Септабик» приведены в табл. 3-6. При проведении генеральных уборок  средство применяют по режимам, приведенным в табл.7.

3.3. Поверхности в помещениях (стены, пол, двери  и др.),  мебель протирают ветошью, увлажненной  раствором средства или орошают из гидропульта, автомакса, распылителя типа «Квазар» и др. Норма расхода раствора средства при протирании – 100 мл/м 2 поверхности; при орошении из гидропульта, автомакса - 300 мл/м2, распылителя типа «Квазар» - 150 мл/м2.

Санитарно-техническое оборудование, резиновые коврики и сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды способом протирания или орошения, по окончании дезинфекции  промывают водой.

3.4. Белье погружают в раствор средства «Септабик» из расчета 5 л/кг сухого белья. После  окончания дезинфекции  белье стирают и прополаскивают.

3.5.  Предметы ухода за больными погружают в раствор средства «Септабик» или протирают ветошью, увлажненной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их тщательно промывают водой.

3.6. Медицинские отходы классов Б и В (использованный перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, ватные тампоны, лабораторная посуда и изделия однократного применения и др.) собирают в отдельную емкость с 3% раствором средства, по окончании дезинфекционной выдержки (120 минут) утилизируют.

3.7. Уборочный материал замачивают в растворе средства, по окончании дезинфекции его прополаскивают.

3.8. В банях, парикмахерских, бассейнах, спортивных комплексах, санпропускниках при проведении профилактической дезинфекции обработку поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, уборочного материала проводят 0,5% раствором средства «Септабик» по режимам, представленным в табл. 4 (при дерматофитиях).

3.9. В гостиницах, общежитиях, клубах и других общественных местах поверхности в помещениях, жесткую мебель обрабатывают растворами средства «Септабик» в концентрации 0,05% в течение 120 минут, санитарно-техническое оборудование и другие объекты обрабатывают по режимам, представленным в табл. 3.

3.10. Изделия медицинского назначения (включая стоматологические инструменты) полностью погружают  в емкость с раствором средства  заполняя им с помощью вспомогательных средств (шприцы, пипетки) полости и каналы изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора средства в труднодоступные участки изделий,  с последующим погружением в этот же раствор. Толщина слоя рабочего раствора средства над изделиями должна быть не менее 1 см. Разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде.

По окончании обработки изделия отмывают от остатков средства в течение 3-х минут под проточной водой, пропуская воду через каналы изделия.

3.11. Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, проводят в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 8-10.

3.12. Предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения, не совмещенную с их дезинфекцией, проводят 0,15% и 0,2 % растворами средства «Септабик»  (в зависимости от вида изделий) после дезинфекции этих изделий, осуществленной любым средством, разрешенным для этих целей. Режимы предстерилизационной очистки указаны в табл. 11-13.

3.13. Для дезинфекции и предстерилизационной очистки (совмещенной и,  не совмещенной с дезинфекцией) эндоскопов и инструментов к гибким эндоскопам используют технологию обработки, изложенную в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов» (№ 15-6/33 от 17.07.90 г.) и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам» (№ 28-6/3 от 09.02.88 г.).

3.14. Для дезинфекции и предстерилизационной очистки (в том числе совмещенных в одном процессе) растворы средства «Септабик» можно применять многократно (в течение срока  годности) до изменения их внешнего вида (появление хлопьев, изменение цвета, и т.д.).

3.14. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови согласно  методикам, изложенным соответственно в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (утверждены Минздравом СССР 08.06.82 г., № 28-6/13) и в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (утверждены Минздравом СССР 25.05.88 г. № 28-6/13).

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).

При выявлении  остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

Таблица 3.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Септабик»

при инфекциях бактериальной этиологии (кроме туберкулеза)

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,045 0,1 | 120 60 * | Протирание Протирание |
|  | 0,05 0,1 0,2 | 120 90 60 | Орошение Орошение Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,2 | 60 | Протирание или двукратное орошение |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,2 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные кровью ** | 0,2 | 60 | Погружение или протирание |
| Лабораторная посуда, изделия медицинского назначения из металлов, стекла, пластмасс, резин, не загрязненные кровью, сывороткой крови и другими биологическими субстратами в микробиологической лаборатории и др. ** | 0,2 | 60 | Погружение |
| Уборочный материал | 0,2 | 120 | Замачивание |

Примечание:  * - время обеззараживания поверхностей, окрашенных масляной краской, составляет 90 мин.;

** - при наличии на изделиях крови, сыворотки крови и других биологических субстратов обработку проводить по режимам, рекомендованным при гепатите В и ВИЧ-инфекции (табл. 6).

Таблица 4.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Септабик»

при кандидозах и дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кандидозы | Дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,3 0,5 | 60 - | - 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,3 0,5 | 60 - | - 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 минут |
| Резиновые коврики | 0,5 | - | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 минут |
| Белье загрязненное | 0,3 0,5 | 90 - | - 60 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные кровью * | 0,3 0,5 | 60 - | - 60 | Погружение или протирание |
| Лабораторная посуда, изделия мед. назначения из металлов, стекла, пластмасс, резин, не загрязненные кровью, сывороткой крови и другими биологическими субстратами в микробиологической лаборатории и др. * | 0,5 | 60 | 60 | Погружение |
| Уборочный материал | 0,3 0,5 | 90 - | - 60 | Замачивание |

Примечание: * - при загрязнении изделий кровью их дезинфекцию проводить средством по режимам, рекомендованным при гепатите В и ВИЧ-инфекции (табл. 6).

Таблица 5.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Септабик»

при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 1,0 3,0 5,0 | 90 60 120 | Протирание Протирание Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 3,0 4,0 | 90 60 120 | Протирание Протирание Двукратное орошение |
| Белье загрязненное | 3,0 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 3,0 | 60 | Погружение или протирание |
| Изделия медицинского назначения из металлов, стекла, пластмасс, резин; стоматологические инструменты* | 3,0 | 120 | Погружение |
| Жесткие и гибкие эндоскопы, медицинские инструменты к эндоскопам * | 3,0 | 60 | Погружение |
| Уборочный материал | 3,0 | 120 | Замачивание |

Примечание: * - возможно совмещение дезинфекции с предстерилизационной очисткой изделий (табл. 8-10).

Таблица 6.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Септабик»

при гепатите В, ВИЧ-инфекции, гриппе, парагриппе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 1,0 | 60 | Протирание или двукратное орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 60 | Протирание или двукратное орошение |
| Белье загрязненное | 1,0 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 1,0 | 60 | Погружение или протирание |
| Изделия медицинского назначения: * - из металлов, стекла, пластмасс; - резин | 1,0 1,0 | 60 120 | Погружение |
| Стоматологические инструменты * | 1,0 | 60 | Погружение |
| Жесткие и гибкие эндоскопы, медицинские инструменты к эндоскопам * | 1,0 | 60 | Погружение |
| Уборочный материал | 1,0 | 120 | Замачивание |

Примечание: * - возможно совмещение дезинфекции с предстерилизационной очисткой изделий (табл. 8-10).

## Таблица 7.

## Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок

в лечебно-профилактических и детских учреждениях

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 1,0 | 60 | Протирание |
| Туберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 3,0 | 60 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения | 1,0 | 60 | Протирание |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 0,5 | 60 | Протирание |
| Детские учреждения | 0,2 | 60 | Протирание |

Таблица 8.

###### Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского

###### назначения (исключая эндоскопы и инструменты к ним)

###### растворами средства «Септабик»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по ДВ), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время Выдержки/ Обработки, Мин |
| Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов: |  | Не менее 18 |  |
| ( изделий простой конфигурации (не имеющих замковых частей, каналов или полостей); | 0,15 |  | 30 |
| ( изделий имеющих замковые части, каналы или полости. | 0,2 |  | 20 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли |  | Не менее 18 |  |
| Замачивание, при помощи ерша, |  |  |  |
| ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - при помощи шприца: ( изделий простой конфигурации (в том числе стоматологических инструментов); ( изделий, имеющих замковые части, каналы или полости (изделия из металлов, стекла, резин и пластмасс). |  |  |  |
|  | 0,15 0,2 |  | 0,5 |
|  |  |  | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

###### Таблица 9.

###### Режимы предстерилизационной очистки

###### гибких и жестких эндоскопов растворами средства «Септабик»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по ДВ), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/обработки на этапе, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 0,2 | Не менее 18 | 20 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание: Гибкие эндоскопы: ( инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; ( внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; ( наружную поверхность моют при помощи марлевой салфетки. Жесткие эндоскопы: ( каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой салфетки; ( каналы промывают при помощи шприца. | 0,2 0,2 | Не менее 18 То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

#### Таблица 10.

Режимы предстерилизационной очистки медицинских инструментов

к гибким эндоскопам растворами средства «Септабик»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по ДВ), % | Температура, рабочего раствора, 0С | Время выдержки/обработки на этапе, мин |
| Замачивание инструментов* при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 0,2 | Не менее 18 | 20 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: ( наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; ( внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 0,2 | Не менее 18 | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Таблица 11.

###### Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,

###### изделий медицинского назначения (исключая эндоскопы и инструменты

###### к ним) растворами средства «Септабик»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по ДВ), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 1,0* 3,0** | Не менее 18 | 60 или 120*** 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили Замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов – с помощью шприца: | 1,0 3,0 | Не менее 18 То же |  |
| ( изделий, имеющих замковые части, каналы или полости; |  |  | 1,0 |
| ( остальных изделий |  |  | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Примечания: * На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их

дезинфекция в отношении возбудителей инфекций

бактериальной (исключая туберкулез) и вирусной

(гепатит В, ВИЧ-инфекция, грипп, парагрипп) этиологии;

** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их

дезинфекция в отношении возбудителей инфекций

бактериальной (включая туберкулез) и вирусной

(гепатит В, ВИЧ-инфекция, гриппп, парагрипп) этиологии;

*** приведен режим для изделий из резин.

###### Таблица 12.

###### Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,

###### гибких и жестких эндоскопов растворами средства «Септабик»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по ДВ), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/обработки на этапе, мин |
|  | Инфекции бактериальной (кроме туберкулеза), вирусной (гепатит В, ВИЧ-инфекция, грипп, парагрипп) и грибковой этиологии | Туберкулез |  |  |
| Замачивание* изделий при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 1,0 | 3,0 | Не менее 18 | 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание: Гибкие эндоскопы: ( инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; ( внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; ( наружную поверхность моют при помощи марлевой салфетки. Жесткие эндоскопы: ( каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой салфетки; ( каналы промывают при помощи шприца. | 1,0 | 3,0 | Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

#### Таблица 13.

###### Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,

медицинских инструментов к гибким эндоскопам

###### растворами средства «Септабик»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по ДВ), % | Темпера- тура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/обработки на этапе, мин |
|  | Инфекции бактериальной (кроме туберкулеза), вирусной (гепатит В, ВИЧ-инфекция, грипп, парагрипп) и грибковой этиологии | Туберкулез |  |  |
| Замачивание инструментов* при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 1,0 | 3,0 | Не менее 18 | 60 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: ( наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; ( внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 1,0 | 3,0 | Не менее 18 | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

4.1. При приготовлении рабочих растворов средства «Септабик» следует избегать пыления и попадания порошка в глаза, на кожу и органы дыхания. Работу необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты: органов дыхания – ватно-марлевой повязкой, кожи рук – резиновыми перчатками, глаз – герметичными очками.

4.2. Все работы с растворами средства проводить с защитой кожи рук резиновыми  перчатками.

4.3. Дезинфекцию способом протирания можно проводить в присутствии  людей.

4.4. При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В, глаз - герметичные очки, кожи рук - резиновые перчатки. Обработку проводить в отсутствии людей.

4.5. При работе со средством «Септабик» необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить и принимать пищу.

4.6. Средство «Септабик» следует хранить в местах, недоступных детям,  отдельно от лекарственных препаратов.

5.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ.

5.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе с порошком средства или его рабочими растворами способом орошения могут возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей, глаз.

5.2. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. Обратиться к врачу.

5.3. При попадании порошка средства на кожу - смыть его проточной водой.

5.4. При попадании порошка средства в глаза – немедленно промыть их под струей воды в течение 15 мин и сразу обратиться к окулисту.

5.5. При попадании средства  в желудок  выпить несколько стаканов   воды. Показан прием большого количества молока (минимум 2 стакана). Опасен прием алкоголя. При необходимости обратиться к врачу.

# 6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА

СЕПТАБИК

6.1.  Дезинфицирующее средство СЕПТАБИК представляет собой клатрат дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной (карбамидом) с соотношением числа молекул ЧАС и мочевины  1:16.

6.2. Средство контролируется по следующим показателям качества: внешний вид и массовая доля  клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной (в пересчете на дидецилдиметиламмоний бромид).

В приведенной ниже таблице представлены контролируемые параметры и нормы по каждому из них.

## Таблица

### Показатели качества дезинфицирующего средства СЕПТАБИК

| №№ п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Порошок белого цвета |
| 2 | Массовая доля клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, % (в пересчете на дидецилдиметиламмоний бромид, %) | Не менее 97,5% 29,0 – 31,0% |

6.3.  Определение внешнего вида

Внешний вид средства СЕПТАБИК  определяют визуально.

  - Определение массовой доли дидецилдиметиламмоний бромида

6.4.1. Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 7-2-10 по ГОСТ 20292-74

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ  1770-74.

Колба   Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндры  1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 99-100% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.                 					Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.4.2. Подготовка к анализу

6.4.2.1.Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия

0,120 г   додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.		6.4.2.2. Приготовление смешанного индикатора

Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3   и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением  раствора 1 и  раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для  использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

6.4.2.3.Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия

Поправочный   коэффициент   определяют   двухфазным     титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым  растворением   0,143 г  цетилпиридиний    хлорида 1-водного  в  100  см3  дистиллированной   воды   (раствор   готовят   в  мерной        колбе вместимостью 100 см3).

К   5 см3    или  10 см3   раствора   додецилсульфата натрия  прибавляют   15   см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 см3 воды. Закрывают   пробку  и   встряхивают. Содержимое  колбы   титруют  раствором

цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе  до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.4.3. Выполнение анализа

Навеску анализируемого средства СЕПТАБИК от 0,2 до 0,4 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно  переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и  объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу  либо в цилиндр с притертой пробкой   вносят 5 см3   раствора додецилсульфата натрия, прибавляют   15  см3  хлороформа,  2 см3 смешанного индикатора и 30  см3  дистиллированной воды.  Полученную двухфазную систему   титруют   приготовленным раствором  средства СЕПТАБИК при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до  перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.4.4.  Обработка результатов

Массовую долю клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной    (Х) в процентах вычисляют по формуле:

0,00547 . V  . К . 100.  100

Х  =    ----------------------------------- ,

m .   V1

где 0,00547 – масса клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной,

соответствующая 1 см3 раствора  додецилсульфата  натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3, г;

V -  объем      титруемого    раствора     додецилсульфата      натрия

концентрации  С (С12Н25SO4Na) = 0,004моль/дм3,  равный 5 см3;

К  - поправочный     коэффициент     раствора    додецилсульфата

натрия    концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3;

100 – коэффициент разведения;

V1 - объем раствора средства СЕПТАБИК, израсходованный на

титрование, см3;

m –масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 1,0%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа

+ 1,5 % при доверительной вероятности 0,95.

### 6.5. Массовую долю дидецилдиметиламмоний бромида  (Y)  в процентах определяют расчетным путем по формуле:

М

Y  =   Х    ·   -----     ,

М1

где  Х – массовая доля клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с

мочевиной, определенная  по п. 6.5.4.

М –молекулярная масса дидецилдиметиламмоний бромида, равная 406,5.

М1 – молекулярная масса клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с

мочевиной, равная 1367,5.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Средство СЕПТАБИК транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

7.2 Препарат хранят при температуре от 0 до 35º С отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов.