| «СОГЛАСОВАНО» Руководитель ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий» __________________ Г.Е. Афиногенов «____»________________2009 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» ________________ Д.А. Куршин «____»________________2009 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № Д-17/09

по применению дезинфицирующих салфеток

«ДИАСПРЕЙ С»

(ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», Россия)

2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ № Д-17/09

по применению дезинфицирующих салфеток «ДИАСПРЕЙ С»

(ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», Россия)

Инструкция разработана Испытательным лабораторным центром Федерального государственного учреждения «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» (ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий») и ООО «ИНТЕРСЭН-плюс».

Авторы: Афиногенова А.Г., Афиногенов Г.Е. (ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий»);

Куршин Д.А. (ООО «ИНТЕРСЭН-плюс).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующие салфетки «ДИАСПРЕЙ С» представляют собой салфетки из нетканого полотна, пропитанные дезинфицирующим раствором и упакованные в индивидуальные герметичные пакеты или пластиковые банки. В качестве пропиточного состава салфеток используют дезинфицирующее средство «ДИАСПРЕЙ», содержащее изопропанол (пропанол-2) - 30%, полигексаметиленбигуанид гидрохлорид - 0,25%, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,1% в качестве действующих веществ, функциональные добавки, в том числе кондиционер воды и воду питьевую деионизированную.

Салфетки «ДИАСПРЕЙ С» выпускают расфасованными в полимерные индивидуальные герметичные пакеты по 1, 5, 10, 20, 25, 30, 40 штук и в полимерные банки по 50, 80, 100 штук.

Срок годности – 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

1.2. Салфетки «ДИАСПРЕЙ С» обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе возбудителей туберкулёза и внутрибольничных инфекций (ВБИ), патогенных грибов – возбудителей дерматофитий и кандидозов, вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, ВИЧ, атипичной пневмонии, птичьего гриппа и др.).

Средство быстро высыхает, обладает пролонгированным эффектом не менее трех часов, не портит и не оставляет на обработанных поверхностях следов, не требует смывания, обладает дезодорирующими свойствами.

1.3. Салфетки «ДИАСПРЕЙ С» и их пропиточный состав относятся к 4 классу мало опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу, введении в желудок и ингаляционном воздействии. По классификации Сидорова К.К. при парентеральном введении средство относится к 4 классу мало токсичных соединений. Кожно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выявлены. Средство обладает умеренным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз.

ПДК в воздухе рабочей зоны для изопропанола – 10 мг/м3 (пары, 3 класс опасности); для дидецилдиметиламмоний хлорида – 1 мг/м3 (аэрозоль, 2 класс опасности); для полигексаметиленбигуанида гидрохлорида – 2 мг/м3.

1.4. Салфетки «ДИАСПРЕЙ С» предназначены для быстрой дезинфекции и очистки небольших по площади поверхностей в помещениях, предметов обстановки, приборов и других предметов, требующих быстрого обеззараживания и высыхания, в том числе загрязненных кровью (кроме покрытых лаком, изготовленных из акрилового стекла и других материалов, подверженных действию спиртов) в лечебно-профилактических, фармацевтических и аптечных учреждениях здравоохранения федеральной, государственной, муниципальной и частной формы собственности, в научных и экспертных лабораториях, а также на других объектах:

- поверхностей приборов, оптических приборов, оборудования (в т.ч. поверхностей аппаратов искусственной вентиляции легких, оборудования для анестезии), разрешенных производителем к обработке спиртовыми средствами;

- поверхностей в помещениях, в том числе предметов обстановки (стульев, кроватей, матрасов, жалюзи и т.п.);

- датчиков УЗИ, изделий медицинского назначения, медицинских термометров, физиотерапевтического оборудования и т.д.;

- стоматологического оборудования, кресел, подголовников, инструментов, наконечников, зеркал, зеркал с амальгамой и т.д.;

- санитарно-технического оборудования, игрушек, предметов ухода, спортинвентаря и т.п.;

- оборудования и поверхностей санитарного транспорта;

- наконечников клизм, спринцовок, стето- и фонендоскопов;

- операционных ламп, бактерицидных ламп, медицинских столов (хирургических, родильных, пеленальных, манипуляционных, процедурных, секционных), гинекологических кресел;

- наружных поверхностей шлангов эндоскопов и колоноскопов;

- обеззараживания перчаток, надетых на руки персонала на предприятиях, где требуется соблюдение асептических условий, а также для обеззараживания перчаток в случае попадания на перчатки органических веществ, инфекционного материала, после контакта с инфекционными больными и материалом, биологическими жидкостями, выделениями больных и пр.;

- подголовников и подлокотников мебели, поручней, ручек дверей и т.д.;

- соляриев и ламп для соляриев;

- резиновых, полипропиленовых и пластиковых ковриков;

- обуви с целью профилактики инфекций грибковой этиологии (дерматофитии);

- комплектующих устройств компьютеров (клавиатуры, микрофона, дисплея, принтера и т.п.), телефонов, телефаксов и другой оргтехники;

- счетчиков банкнот и монет, детекторов валют и акцизных марок, уничтожителей документов, архивных шкафов и стеллажей.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Дезинфекцию объектов проводят в соответствии с режимами, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

Режимы обеззараживания объектов дезинфицирующими салфетками «ДИАСПРЕЙ С»

| Вид инфекции | Кратность обработки | Время однократного обеззараживания, минуты |
| --- | --- | --- |
| Бактериальные (включая ВБИ), кандидозы | Однократное | 2,5 |
| Туберкулёз, дерматофитии, вирусные | Двукратное | 2,5 (суммарное время 5 минут) |

2.2. Поверхности и объекты, не загрязненные биологическими выделениями, обрабатывают салфетками «ДИАСПРЕЙ С» однократно с экспозиционной выдержкой в соответствии с таблицей 1.

2.3. Поверхности и объекты, загрязненные биологическими выделениями, обрабатывают в 2 этапа:

2.3.1. 1 этап: Очистка поверхностей перед дезинфекцией

Протереть поверхность салфеткой «ДИАСПРЕЙ С» для удаления грязи и биологических загрязнений (пленок).

Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов для дальнейшей утилизации.

2.3.2. 2 этап:  Дезинфекция поверхностей после очистки

Предварительно очищенную поверхность тщательно протереть салфеткой «ДИАСПРЕЙ С», дезинфекционная экспозиция 5 мин.

Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов для дальнейшей утилизации.

2.4. Обработанные салфетками «ДИАСПРЕЙ С» поверхности медицинского оборудования и приборов, непосредственно соприкасающиеся со слизистыми, рекомендуется после обработки промыть дистиллированной водой и высушить стерильными марлевыми салфетками.

2.5. Дезинфекция обуви, резиновых, пластиковых и полипропиленовых ковриков. Внутреннюю поверхность обуви, коврики протереть салфеткой «ДИАСПРЕЙ С», дезинфекционная экспозиция 5 мин.

2.6. Обработка перчаток, надетых на руки персонала: поверхность перчаток, надетых на руки персонала, обрабатывают салфеткой «ДИАСПРЕЙ С». Время экспозиции не менее 60 секунд.

При сильном загрязнении перчаток органическими веществами, физиологическими жидкостями, кровью, выделениями больного и др. обработку проводят в два этапа с предварительной очисткой загрязнений салфеткой «ДИАСПРЕЙ С» и последующей дезинфекцией. При этом время экспозиции должно быть не менее 2 минут.

Внимание! Нельзя применять дезинфицирующие салфетки для обработки поверхностей, восприимчивых к спиртам (например, акриловое стекло).

Одной салфеткой можно обработать поверхность размером не более 0,2 м2.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Обработку поверхностей салфетками можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии людей.

3.2. При работе избегать попадания пропиточного состава салфеток в глаза, поврежденные кожные покровы, на открытые раны и слизистые оболочки.

3.3. Запрещается проводить дезинфекцию объектов, расположенных вблизи открытого огня, обрабатывать нагретые поверхности, а также включенные нагревательные приборы.

3.4. Не использовать по истечении срока годности.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. При контакте средства с открытыми ранами, слизистыми оболочками может появиться раздражение. В этом случае следует немедленно промыть раздраженное место большим количеством чистой проточной воды.

4.2. При случайном попадании пропиточного состава средства в глаза их следует обильно промыть питьевой водой и закапать 1-2 капли 30 % раствора сульфацила натрия.

4.3. При случайном попадании пропиточного состава средства в желудок принять адсорбенты: активированный уголь (10-12 измельченных таблеток) или жженую магнезию (1-2 столовые ложки на стакан воды). При необходимости обратиться к врачу.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ и УПАКОВКА

5.1. Допускается транспортирование любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этом виде транспорта, в условиях, гарантирующих сохранность изделия и тары.

5.2. Хранить в плотно закрытой упаковке производителя, отдельно от лекарств, в недоступных для детей местах, в крытых складских помещениях при температуре не выше плюс 30°С, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей. Срок годности салфеток – 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

5.3. Салфетки «ДИАСПРЕЙ С» выпускают расфасованными в полимерные индивидуальные герметичные пакеты по 1, 5, 10, 20, 25, 30, 40 штук и в полимерные банки по 50, 80, 100 штук.

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

# 6.1. Контролируемые показатели качества дезинфицирующих салфеток «ДИАСПРЕЙ С» приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели качества дезинфицирующих салфеток «ДИАСПРЕЙ С»

| № | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Влажные салфетки из белого нетканого материала |
| 2 | Количество салфеток в потребительской упаковке | В соответствии с маркировкой на упаковке |
| 3 | Размеры салфетки | Длина, мм | 250 ± 25 |
|  |  | Ширина, мм | 250 ± 25 |
| 4 | Масса пропитывающего раствора одной салфетки, г | 8,0 ± 1,0 |
| 5 | Плотность пропитывающего раствора при плюс 20(С, г/см3 | 0,940 ± 0,020 |
| 6 | Массовая доля изопропанола пропитывающего раствора, % | 30,0 ± 3,0 |
| 7 | Массовая доля дидецилдиметиламмоний хлорида пропитывающего раствора, % | 0,10 ± 0,02 |

6.2. Определение внешнего вида и размеров салфетки

Внешний вид определяют визуально. Размеры салфетки измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427-75.

6.3. Количество салфеток в потребительской упаковке проводят внешним осмотром и сличением с маркировкой на упаковке.

6.4. Определение массы пропитывающего раствора одной салфетки.

6.4.1. Отмеряют с помощью линейки по ГОСТ 427-75 1 м2 нетканого полотна (сырья) и взвешивают отрез на весах по ГОСТ 24104-2001 с погрешность не более 0,1 г.

6.4.2. Вскрывают упаковку и извлекают пинцетом 16 влажных салфеток, помещают на часовое стекло диаметром 300 мм и взвешивают с погрешностью не более 0,1 г.

6.4.3. Массу пропиточного раствора (М) определяют по формуле:

| М= | М вл. – М с. |
| --- | --- |
|  | 16 |

где: М вл. – масса, измеренная по п.7.4.2;

М с. – масса, измеренная по п.7.4.1;

Для определения плотности, массовой доли изопропилового спирта и дидецилдиметиламмоний хлорида используют раствор, идущий на пропитку салфеток.

6.5. Определение плотности пропитывающей композиции при плюс 20(С

Плотность определяют при температуре плюс 20(С по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

6.6. Измерение массовой доли изопропанола пропитывающей композиции

Методика измерения массовой доли изопропанола основана на методе капиллярной газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, изотермическим хроматографированием раствора пробы и количественной оценкой методом внутреннего стандарта.

6.6.1. Оборудование, реактивы

Хроматограф лабораторный газовый с пламенно-ионизационным детектором.

Колонка хроматографическая металлическая длиной 100 см и внутренним диаметром 0,3 см.

Сорбент «Полисорб-1» с размером частиц 0,1-0,3 мм по ТУ 6-09-10-1834-88.

Весы лабораторные общего назначения среднего класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Микрошприц типа МШ-1.

Азот газообразный технический по ГОСТ 9293-74, сжатый в баллоне по ГОСТ 949-73.

Водород технический по ГОСТ 3022-88, сжатый в баллоне по ГОСТ 949-73 или из генератора водорода системы газоснабжения СГС-2 по ТУ 6-09-5375.

Сжатый воздух класса 5 по ГОСТ 17433-80 или из компрессора.

Секундомер по ТУ 25-1894.003-90.

Пропанол-2 хч, по ТУ 6-09-4522-77, аналитический стандарт.

6.6.2. Измерения массовой доли изопропанола в средстве проводятся  по методике, изложенной в инструкции по эксплуатации хроматографа.

6.7. Определение массовой доли дидецилдиметиламмоний хлорида пропитывающей композиции

6.7.1. Оборудование, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-2001 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Колба Кн-1-50- по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99,0% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации.

Индикатор Эозин-метиленовый синий (по Май-Грюнвальду), Ч, ТУ 9398-235-05015207-01.

Калий хлористый по ГОСТ 4234-77.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Карбонатно-сульфатный буферный раствор с рН 11 готовят растворением 100 г сульфата натрия ГОСТ 4166-76, ХЧ, и 10 г карбоната натрия ГОСТ 83-79, ХЧ, в 1 дм3 воды.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.7.2. Подготовка к анализу

6.7.2.1.Приготовление 0,005 н водного раствора додецилсульфата натрия: 0,150 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

Растворяют 0,179 г реактива в 100 см3 воды, получают 0,005 н. раствор цетилпиридиния хлорида (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3).

6.7.2.2. Приготовление сухой индикаторной смеси

Индикатор Эозин-метиленовый синий смешивают с хлоридом калия в отношении 1:100 и тщательно растирают в фарфоровой ступке. Хранят сухую индикаторную смесь в бюксе с притертой крышкой в течение года.

6.7.2.3.Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора цетилпиридиний хлорида 0,005 н раствором додецилсульфата натрия.

В мерную колбу вместимостью 50 см3 приливают 10 см3 раствора цетилпиридиний хлорида, приливают 10 см3 хлороформа, вносят 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см3 буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. Титруют раствор цетилпиридиния раствором додецилсульфата натрия. После добавления очередной порции титранта раствор в колбе встряхивают. Титрование прекращают в момент перехода розовой окраски слоя хлороформа в синюю. Рассчитывают значение поправочного коэффициента К раствора додецилсульфата натрия:

| К= | Vцп |
| --- | --- |
|  | Vдс |

где Vцп –объем раствора 0,005 н ( 10 см3);

Vдс – объем раствора додецилсульфата натрия, затраченный на титрование, см3.

6.7.3. Выполнение анализа

Навеску анализируемого средства «ДИАСПРЕЙ» от 0,15 до 0,20 г, взятую с точностью до 0,0002 г, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и дополняют дистиллированной водой до метки 100 см3.

В коническую колбу, либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 10 см3 полученного раствора, прибавляют 10 см3 хлороформа, 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см3 буферного раствора. Полученную двухфазную систему титруют раствором додецилсульфата натрия. Добавляют порции титранта и раствор в колбе встряхивают. Титрование прекращают в момент перехода розовой окраски слоя хлороформа  в синюю.

6.7.4. Обработка результатов измерений

Массовую долю дидецилдиметиламмоний хлорида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

| X= | 0,0018×V×K×V1 | ×100 |
| --- | --- | --- |
|  | m×V2 |  |

где: 0,0018 -масса дидецилдиметиламмоний хлорида, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н), г;

V – объем раствора додецилсульфата натрия концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н), пошедший на титрование, см3;

К -поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации 
С (С12Н25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н);

V1 -объем, в котором растворена навеска средства «ДИАСПРЕЙ» (100 см3);

V2 – аликвотная часть анализируемого раствора, отобранная для титрования (10 см3)

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 3 % при доверительной вероятности 0,95.

# Footnotes

учреждения здравоохранения всех уровней и ведомственной принадлежности, включая амбулаторно-поликлинические и стационарные лечебные учреждения, службу переливания крови, роддома, родильные отделения, отделения для новорожденных, детские отделения, неонатальные центры и отделения, инфекционные очаги, все виды санитарного транспорта, клинические и диагностические лаборатории (бактериологические, вирусологические, микологические и др.), в том числе в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, социальные учреждения всех видов (дома престарелых, инвалидов, дома ночного пребывания для бездомных, интернаты и др.), юридические и физические лица, занимающиеся частной лечебной практикой на основании выданной лицензии.

объекты социально-культурного, коммунально-бытового, спортивно-оздоровительного  назначения, в том числе (но не ограничиваясь): гостиницы, общежития, дома отдыха, бани, прачечные, парикмахерские, салоны красоты,  бассейны, спорткомплексы, фитнесцентры, солярии и др.; административные, финансовые учреждения, кредитные организации; учреждения образования; санпропускники; парфюмерно-косметические производственные предприятия, пищевые производства, включая производство алкогольных, безалкогольных напитков и пивоварение; все виды транспорта, включая транспорт для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья; предприятия общественного питания и торговли; промышленные рынки; детские, пенитенциарные учреждения; органы и учреждения юстиции, МЧС, ФСБ, МВД; части и учреждения вооружённых сил и внутренних войск; в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера; биотехнологические и фармацевтические предприятия (кроме помещений класса А – стерильных); население в быту.